Kristiansand  29.05.12

PROSJEKT

KJERRHEIA FELT B1

KRISTIANSAND

BYGGEBESKRIVELSE FOR

3 ENEBOLIGER

LEVERT KLAR TIL MALER, FLIS OG PARKETTENTREPRISE

FELLESANLEGG

- Grunnarbeid:

Boliger, veier, boder og fundamenter, fundamenteres på fylling med bærelag av grus / stein.

Øvrige areal som er berørt i forbindelse med opparbeidelsen jordklees med stedlige masser og tilsåes med gressfrø. Innkjørsel til boligen gruses.

Kommunale veier og felles parkeringsplasser asfalteres. Teknisk anlegg prosjekteres og opparbeides etter Kristiansand kommune sine krav.

- Utomhusarbeider utenom egen tomt:

Området blir opparbeidet iht. detaljreguleringsplan.

- Elektrisk anlegg/Data/TV:

Trekkerør for elektrisk anlegg, TV og bredbånd leveres fra veiskulder og inn til fordelingsskap.

For tilkopling til bredbånd og TV-signaler må hver enkelt boligkjøper opprette egen avtale med prosjektets valgte leverandør som er GET.

- Rørleggerarbeid:

Overvann føres til overvannsledning/terreng.

BOLIGENE

###### Grunnarbeid:

Boligen og fundamenter fundamenteres på fylling med bærelag av grus / stein.

Uteområde på egen tomt opparbeides og sås med gressfrø.

Øvrige areal som er berørt i forbindelse med opparbeidelsen av boligprosjektet, jordklees med stedlige masser og tilsåes med gressfrø.

Innkjørsel til boligene leveres med grus.

###### Murerarbeid:

Gulvene støpes på ferdig planert tomt. Byggherre/forbruker er ansvarlig for avretting av gulvene før legging av gulver eller belegg som har høyere krav til nøyaktighet enn toleranseklasse 3, som er standard. Radonsperre leveres og legges.

###### Tømrer/snekker:

Bjelkelag: Etasjeskiller og bjelkelag leveres etter gjeldende krav. Det spares ut åpning for fremtidig HC heis i bjelkelag mellom 1. og 2. etasje

###### Yttervegger:

Yttervegger leveres i henhold til gjeldende regelverk. Kledning leveres som stående, Royalimpregnert, farge standard mørk brun. Felt med liggende kledning leveres grunnet i farge hvit.

###### Yttertak:

Bygningene har ”flate tak” som tekkes med asfalt takpapp. Takene har utvendige nedløp.

Blikkenslager-/Metallarbeider:

Alle utvendige beslag leveres i sort utførelse. Takrenner og nedløpsrør leveres i aluminium eller tilsvarende kvalitet.

###### Vinduer:

2 lags nøytralt energiglass med vakuumimpregnert karm og ramme, glidehengslet og fast karm.

Vinduer merket L på tegning er åpningsvinduer. Vinduer merket F er faste og kan ikke åpnes.

Vinduene leveres grunnet med farge hvit NCS 0502 Y fra fabrikk.

Port:

Standard hvit garasjeport leveres og monteres inkl. 1 stk. håndsender.

###### Listverk/foringer:

Foringer og lister leveres i hvitmalt MDF.

Taklist leveres som 21 x 45 mm med enkel skygge i alle rom.

Dør- og vinduslist leveres som 10 x 58 mm kombilist i alle rom.

Listverket leveres ikke flikket etter montering.

Gulvlist leveres i alle rom som type ferdig lakkert eikelist bortsett fra våtrom hvor gulvlister ikke leveres.

### Trapp:

Trapper leveres som tette trapper med hvitmalte vanger og runde spiler.

Håndlist leveres hvitmalt. Trinn leveres i furu, beiset farge lys eik og lakk.

###### Utvendige dører:

Hovedinngangsdør og utvendig boddør leveres ferdig malt fra fabrikk i farge standard hvit. Balkongdører leveres hvitmalte med farge NCS 0502 Y fra fabrikk. Balkongdører leveres med brystning ihht. tegning.

Alle dørene leveres med HC terskel, unntatt dører til takterrasse.

Garasje/Bod:

Vegger og himling leveres med gipsplater.

Gulv leveres som støpt gulv, ubehandlet.

###### Himlinger:

Som himling i boligene leveres det gipsplater.

###### Innvendige vegger:

Alle vegger mellom boligrom leveres med justert bindingsverk og gipsplater.

Vegger rundt våtrom leveres med isolasjon.

Vegger med rørføringer for avløp, leveres isolerte og kledd med gipsplater.

Enkelte vegger kan ha avvik fra salgstegning mht. tykkelse pga. rørføringer, ventilasjon, etc.

###### Innvendige dører:

Dører i boligrom leveres som tette hvite slette dører, med hvitmalt karm farge NCS 0502 Y og standard vrider i utførelse matt krom.

###### Balkong/veranda/terrasse:

Terrassedekker leveres med treplatting i impregnert treverk for å gi en god sammenheng mellom inne- og utegulv. Rekkverk for takterrasse leveres som en kombinasjon av yttervegg og eventuell håndlist i impregnert trevirke.

Balkong med rekkverk leveres i trykkimpregnert treverk etter tegning.

Det kan bli nivåforskjell mellom inne- og utegulv for takterrassen.

- Kjøkken og garderobeskap:

Kjøkken og garderobe leveres og monteres ifølge egen kjøkkentegning inkl kjøkkenventilator komplett med slanger, ventiler og eventuell innboksing. Som garderobeinnredning leveres og monteres 4 stk. 100 cm x 210 cm hvite kombiskap.

Samlet leveranse har en brutto utsalgspris ferdig montert på kr. 51.000,- inkl. mva. Sigdal Kjøkken er valgt som leverandør. Eventuelle endringer av kjøkken- og garderobeleveransen avtales direkte mellom Sigdal Kjøkken og forbruker.

#### Balansert ventilasjon:

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning er medtatt og plasseres i innvendig sportsbod.

Enkelte innboksinger av kanaler må påberegnes. Likeså enkelte vegger tykkere grunnet rørføring for ventilasjon.

- Rørlegger:

### Bad / Vask 1. etg:

1 stk. std. hvit toalett

1 stk.vegghengt vask med termostat blandebatteri

1 stk 90 x 90 cm dusjkabinett Eurovisjon hvit m/klart herdet glass

1 stk. vann og avløp for vaskemaskin

1 stk. 200 l bereder plasseres under trapp.

### Bad 2. etg:

1 stk. std. hvit toalett

1 stk. 60 cm hvit slett baderomsseksjon m/vask type Foss Badinett, hvit slett

1 stk 90 x 90 cm dusjkabinett Eurovisjon hvit m/klart herdet glass.

Utekran:

1 stk. plasseres på vegg ved inngang i 1. etasje.

Kjøkken:

Tilkobling til kjøkkenbenk med forgrening til oppvaskmaskin samt ettgreps svingbart blandebatteri.

Alle innvendige installasjoner leveres etter gjeldene forskrifter. Avstikkere til utstyr isoleres ikke. Installasjonene er dimensjonert etter vanntrykk på 3,5 til 6 kp/cm. Tilkoplinger av annet utstyr er ikke medregnet.

- Elektriker:

Elektriske anlegg utføres som skjult anlegg i boligrom ihht. NEK 400 2010.

Svakstrøminstallasjon:

Det leveres elektriske punkt ihht NEK 400 2010.

Som punkt regnes:

- Stikkontakt en-fas t.o.m 25A

- Fremlegg for bryter

- Fremlegg for lyspunkt

- Fremlegg for varmtvannsbereder

- Fremlegg for varmekabel, varmeovner, varmefolie etc,

- Fremlegg og tilkobling av termostat for varmekabel

- Fremlegg til fastmontert utstyr en-fas t.o.m 25A

- Fremlegg og tilkobling av hovedjordleder

- Fremlegg og tilkobling av utjevningsjord

- Rørfremlegg, boks og dekklokk for nettverksuttak

- Rørfremlegg, boks og dekklokk for antenneuttak

- Rørfremlegg, boks og dekklokk for telefon

- Røranlegg for ringeklokke

- Røranlegg for ringeknapp

- Fremlegg for fotocelle.

Plassering av elektriske punkter skjer i samråd mellom forbruker og leverandør på arbeidstegninger.

Det er ikke medregnet noen form for leveranse av lys eller elektriske varmeovner inne i leilighetene.

Belysning:

Denne leveransen er ikke medregnet. Det henstilles til å følge elektriker sin anbefaling om en helhetlig, utvendig belysning/utelamper for alle boligene i B1.

Varmekabler:

Bad/vaskerom, vf og hall i 1. etg. samt bad i 2. etg. leveres med elektriske varmekabler.

###### Malerentreprisen, fliser, parkett og varmepumpe:

Denne leveransen er ikke medregnet i Agderbygg AS sin standard leveranse. Leveransen kan leveres av Agderbygg AS mot at egen avtale inngås for følgende:

Innervegger eks. våtrom behandles til slett vegg og påføres to strøk maling, farge lys antikk.

Himlinger i boligrom inkl. våtrom sparkles og males, glans 07.

Gulvene i stue/kjøkken, soverommene og vindfang/hall leveres med 15 mm parkett type eik natur el. tilsv. type Woodloc. Parketten legges flytende ihht. leggeanvisning.

Bod i loftsetg. leveres uten noe form for gulvbelegg, likeså gulv i bod under trapp.

Gulv i bod under trapp males med betongmaling/resistentbehandling rundt bereder.

På bad/vaskerom i 1. etg. og bad i 2. etg. leveres og monteres fliser på gulv og vegger. Maks flisepris kr. 200,- pr. m² inkl. mva.

Tak og vegger i garasje og bod leveres sparklet og malt 1. strøk.

Alle endringer i malerentreprisen avtales direkte med malermester.

Varmepumpe luft-luft type LG MU3M19 leveres inkludert i tilleggsleveransen fra Agderbygg.

Leveransen kan leveres for kr. 215.000,- inkl . mva. forutsatt at egen tilleggsavtale er inngått.

#### Diverse:

Agderbygg AS forbeholder seg retten til å forandre beskrivelsen når det kan benyttes likeverdige eller bedre materialer og konstruksjoner.

Byggevarer leveres ihht. enhver tid gjeldende produktspesifikasjon.

Merutgifter, etter inngått kjøpekontrakt, i forbindelse med eventuelle særkrav myndighetene stiller til bygningen, samt nye eller en økning av statlige og kommunale avgifter, betales av byggherren.

Hvis det er uoverensstemmelse mellom byggebeskrivelse og tegninger, gjelder beskrivelsen.

Stiplede arrangementer er ikke inkludert i leveransen.

Spesifiseringer som ikke er nevnt i denne byggebeskrivelsen, er heller ikke medregnet. Leveranser som trekkes ut av vår beskrivelse må utføres av godkjent entreprenør og etter gjeldene krav. Ansvarsrett skal foreligge før arbeidene igangsettes. Alle kostnader for endring av ansvarsrett må tas av forbruker.

Rester og avfall i forbindelse med utførelse av egeninnsats kjøres bort og deponeres på godkjent fyllplass av forbruker og på forbrukers regning.

Ved overtakelse plikter forbruker å forsikre hele boligen og alt innbo.

Boligen er forsikret av entreprenør i byggetiden.

Hver forbruker står fritt til å velge forsikringsselskap.

Det er krav om medlemskap i velforening.

Det gjøres oppmerksom på at bildene i brosjyremateriell og salgsmateriell er fotomontasjer og illustrasjoner som kan fravike fra ferdige bygg, materialleveranse og tomteopparbeidelse.

Varmekilde:

Det gjøres oppmerksom på at varmepumpe må være montert før innflytting, selv om den ikke leveres av Agderbygg AS.

Boligen oppføres i tråd med ”Tekniske Forskrifter 2010”.

Sted…….…………………………………dato…………………..

…………………………………………………………….………

Forbruker